## Slide 1: Valutazione dell'impatto della riduzione della precisione dei pesi in una rete neurale nei confronti dell'accuratezza di classificazione
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Alessandro Messina, matricola O55000354 Orazio Scavo, matricola O55000414
Internet of Things based smart systems

## Slide 2: Introduzione

## Slide 3: Approximate Computing
Riscoperta dell’Approximante Computing
Motivazioni
  Necessità di nuove tecniche per migliorare le performance
  Elevato numero di applicazioni con forgiving nature
  Tecnica per ridurre il consumo energetico
    Aumento dell’autonomia dei dispositivi mobili
Approximate Computing nelle Neural Networks
  Forgiving nature
  Self healing grazie al retraining

## Slide 4: Obiettivi
Problemi delle Neural Network in dispositivi vincolati
  Elevata quantità di memoria occupata per la memorizzazione dei pesi
  Necessità di risorse computazionali elevate per il training della rete
  Elevata energia dissipata per effettuare i calcoli
Obiettivi
  Approssimazione del numero di bit necessario per rappresentare i pesi
    Possibilità di ridurre gli elementi circuitali per effettuare i calcoli (sommatori, moltiplicatori).
      Area occupata minore
      Energia dissipata minore
      Frequenza di clock maggiore
  Valutazione del tradoff tra memoria risparmiata e perdita di accuratezza

## Slide 5: Ambito applicativo
Applicazione IoT per la gestione di un parcheggio con fotocamere
  Necessità di rilevare oggetti non opportuni all’interno del parcheggio
  Necessità di rilevare i posti realmente liberi
Uso di una CNN per l’object recognition
  Rilevamento degli oggetti a partire dall’immagine

## Slide 6: Flusso dell’analisi
Progettazione, allenamento e valutazione dell’accuratezza della rete originale
Applicazione dell’Approximate Computing sulla rete realizzata, spiegazione delle scelte relative alle approssimazioni effettuate sulla rete e esposizione dell’applicazione NNAXIM
Confronto dei risultati ottenuti per le diverse configurazioni
Conclusioni sul lavoro svolto

## Slide 7: Analisi della rete originale

## Slide 8: Progettazione della rete neurale
Ricerca della rete neurale per la classificazione
TinyDNN
CIFAR 10
  Dataset: 60000 immagini 32x32 (training e test)
  Classificazione di: automobili, camion, aeroplani, navi, gatti, cervi, cani, rane, cavalli, uccelli
Struttura della rete:
    3 blocchi di layer (input 32x32):
        Layer convoluzionale
        Pooling layer
        Relu activation layer
    Fully-connected layer
    Relu activation layer
    Fully-connected layer
    Softmax layer (classificazione)

## Slide 9: Scelte operative
Realizzazione del tool NNAXIM
Complessità elevata della rete
  Difficoltà nel training e nel test della rete
  Tempi di sviluppo troppo lunghi senza il giusto hardware
Lavoro su rete più semplice
  Approssimazione di una funzione sinusoidale (sinus fit, TinyDNN)
Porting su CIFAR 10
  Singola esecuzione dell’algoritmo per ottenere i risultati

## Slide 10: Valutazione dell’accuratezza della rete
Accuratezza nel caso di classificazione:
  Percentuale di classificazioni corrette su quelle totali effettuate sul dataset di test
  Accuratezza originale: intorno al 70% (68.20%)

## Slide 11: Approximate Computing sulla rete neurale realizzata

## Slide 12: Premessa
Approccio ideale per l’applicazione dell’approximate computing

## Slide 13: Premessa
Uso dei risultati dei papers per la caratterizzazione della resilienza
Mancanza di hardware e tempo per usare l’approccio ideale
Scelta di 9 configurazioni
  Basata sullo studio dello standard per la rappresentazione dei float

## Slide 14: Note sullo Standard IEEE sulla rappresentazione dei float
Motivazioni
  Simulazione dell’uso di float approssimati in NNAXIM
Codifica dei float
  Segno: 1 bit
  Esponente: 8 bit (intero con segno in complemento a 2)
  Mantissa o significando: 23 bit (24, il bit i è implicito)

## Slide 15: Scelta delle configurazioni approssimate
Approssimazione tramite arrotondamento
  Dimezzamento dell’errore introdotto
Scelta dell’entità dell’approssimazione sulla base dell’errore
  Calcolo dell’errore introdotto dalle varie approssimazioni
    Pesi della rete dell’ordine di grandezza delle unità
    Errore molto basso nell’approssimazione
  Ambito applicativo (classificazione)
  Entità dell’approssimazione da 16 a 21 bit
Approssimazione sui layer della rete
  Resilienza degli hidden layer
  Sensibilità dei layer di output

## Slide 16: Configurazioni approssimate

## Slide 17: Flusso dell’approssimazione: algoritmo per l’approximate computing
Approssimazione dei pesi secondo la configurazione scelta
Test dopo l’approssimazione
      Valutazione dell’accuratezza della rete
Retraining
      Per mitigare l’effetto dell’approssimazione
      Capacità di self healing della rete
Test dopo il retraining
      Valutazione dell’accuratezza della rete
      Valutazione del numero di bit risparmiati

## Slide 18: NNAXIM

## Slide 19: Neural Network Approximate Computing SIMulator
Motivazioni
  Semplificare lo studio
  Semplificare le operazioni di test e retraining
  Semplificare l’applicazione dell’algoritmo di approximate computing
NNAXIM
  Simulazione dell’applicazione dell’Approximate Computing sul numero di bit usati per rappresentare i pesi di una neural network.
  TinyDNN
    CNN per CIFAR10
  Sviluppato in C++
  GitHub: https://github.com/Taletex/NNAXIM

## Slide 20: Operazioni disponibili
Allenamento e test di una configurazione
Esecuzione di un test automatico di tutte le configurazioni
Esecuzione dell’algoritmo di approximate computing

## Slide 21: Valutazione dei risultati ottenuti

## Slide 22: Processo di valutazione
Valutazione dei risultati ottenuti per ognuna delle configurazioni
  Accuratezza della rete
    Prima del retraining
    Dopo il retraining
  Memoria risparmiata
Comportamento ottenuto pari al comportamento aspettato
  Maggiore approssimazione comporta maggiore perdita di accuratezza
  Approssimare anche i layer di I/O comporta una perdita di accuratezza maggiore
  Il retraining è capace di sanare gli errori introdotti

## Slide 24: Conclusioni
Conferma delle potenzialità dell’approximate computing
Enorme diffusione delle applicazioni con forgiving nature
  Consente un ampio uso dell’approximate computing
Sviluppo di un tool di simulazione per l’approximate computing
  Possibilità di ampliare le feature in futuro